Προδιαγραφές

TMHMA A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  ________________________________

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:  _________________________________________

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  _______________________________________

ΤΗΛ:  ______________________________________________

ΦΑΞ:  ______________________________________________

MAIL:  _____________________________________________

## Πίνακας Τ1

## Προδιαγραφές Υπολογιστής

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Υπολογιστής |
| Α.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Επεξεργαστής Τύπος:Intel 7rd generation Core i5-7500, 4 πυρήνες ή ισοδύναμο | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Ταχύτητα Επεξεργαστή Τουλάχιστον | 3,4 GHz |  |  |
| Α.4 | Cache Επεξεργαστή | 6 MB |  |  |
| Α.5 | Κεντρική Μνήμη RAM τουλάχιστον | 8GB τύπου DDR4-2400 MHz |  |  |
| Α.6 | Αριθμός DIMM slots | 2 |  |  |
| Α.7 | Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη RAM | ≥32GB |  |  |
| Α.8 | Σκληρός Δίσκος Τουλάχιστον | 2.5 inch 256GB SATA III Solid State Drive (SSD) |  |  |
| Α.9 | Δυνατότητα για 2ο Σκληρό δίσκο | ΝΑΙ |  |  |
| Α.10 | Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου τουλάχιστον | ≥450 MB/s |  |  |
| Α.11 | Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD 630 |  |  |
| Α.12 | Κάρτα γραφικών έξτρα | NVIDIA Quatro K620 2GB |  |  |
| Α.13 | Κάρτα δικτύου Gigabit | ΝΑΙ |  |  |
| Α.14 | Θύρες Επικοινωνίας Τουλάχιστον | 1 RJ-45, 4 x USB 2.0 External ports 4 x USB 3.0 External ports 1 x VGA 1 x DisplayPort 1 x Είσοδος Ήχου 1 x Έξοδος Ήχου |  |  |
| Α.15 | Υποδοχές επέκτασης Τουλάχιστον | 1 x full-height PCIe x16 |  |  |
| Α.16 | Οδηγός DVD | DVD ±RW ≥16x |  |  |
| Α.17 | Τροφοδοτικό Εξοικονόμηση ρεύματος | ≤310Watt Active PFC |  |  |
| Α.18 | Πληκτρολόγιο Ελληνικό | Microsoft ή άλλο συγκρίσιμης εμπορικής αξίας. |  |  |
| Α.19 | Ποντίκι | Οπτικό ποντίκι κύλισης (3 κουμπιά κύλισης) USB, Mouse Pad |  |  |
| Α.20 | Λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro 64 bit ελληνικό προεγκαταστημένο & συνοδευόμενο από την άδεια χρήσης του | ΝΑΙ |  |  |
| Α.21 | Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του υλικού για το υποστηριζόμενο ΛΣ σε ηλεκτρονική μορφή Επιλογές ανάκτησης ΛΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α.22 | Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα) για όλες τις συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π | Στοιχεία ποιότητας Η/Υ |
| Α.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει και το κόστος επιδιόρθωσης –εγκατάστασης εξαρτημάτων που είναι σε εγγύηση επιπλέον καθώς επίσης και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware. | 3 χρόνια –on site |  |  |
| Α.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.3 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.4 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.5 | Εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή. Υποστήριξη για τα χρόνια καλής λειτουργίας για τον παραπάνω εξοπλισμό, πρωτίστως με αποστολή πιστοποιημένου μηχανικού από την κατασκευάστρια εταιρία, στο χώρο του Δήμου. Διαφορετικά εάν χρειαστεί μεταφορά του εξοπλισμού τα έξοδα τα καλύπτει ο προμηθευτής. Να οριστεί χρόνος εξυπηρέτησης άμεσος | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.6 | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να επιδείξει εν λειτουργία το παρεχόμενο προϊόν, σε χώρο του Δήμου που θα του υποδειχθεί κατά την παραλαβή. | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ2

## Προδιαγραφές Οθόνης

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β | Οθόνη |
| Β.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και Εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | Τύπος της οθόνης Διαγώνιος | LCD LED ≥21.5( |  |  |
| Β.3 | Ανάλυση | ≥1920Χ1080 στα 60 Hz |  |  |
| Β.4 | Ρυθμός Ανανέωσης (Οριζόντιο) Τουλάχιστον Ρυθμός Ανανέωσης (Κατακόρυφο) Τουλάχιστον | 30 – 83 KHz 50 –76 Hz |  |  |
| Β.5 | Βήμα εικονοστοιχείων (Dot Pich) Απόσταση Εικονοστοιχείων (Pixel Pitch) | ≤0.248 mm |  |  |
| Β.6 | Χρώματα Οθόνης | ≥16,7Μ |  |  |
| Β.7 | Φωτεινότητα | 250CD/M2 |  |  |
| Β.8 | Χρόνος απόκρισης (Response Time) | ≤5ms |  |  |
| Β.9 | Λόγος Αντίθεσης (Contrast Ratio) (τυπικός/έξυπνος) τουλάχιστον | 1000:1/10.000.000:1 |  |  |
| Β.10 | Aspect Ratio | 21:9 |  |  |
| Β.11 | Input Τουλάχιστον | DVI-D VGA |  |  |
| Β.12 | Ενσωματωμένα ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| Β.13 | Ήχος (είσοδος/έξοδος) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.14 | Να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια σύνδεσης σε τροφοδοσία, καλώδιο σύνδεσης με υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| Β.15 | Συμβατότητα με λειτουργία τοποθέτησης Windows 10, Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π | Στοιχεία ποιότητας οθόνης |
| Β.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 2 χρόνια |  |  |
| Β.Π.2 | Energy Star και άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ3

## Προδιαγραφές Πολυμηχάνημα LASER Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | Εκτυπωτής Πολυμηχάνημα LASER Α4 |
| Γ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος του πολυμηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | Ανάλυση εκτύπωσης ασπρόμαυρης 600Χ600 dpi Ανάλυση αντιγραφής 300Χ300 dpi Ανάλυση σάρωσης ασπρόμαυρης 600Χ600 dpi Ανάλυση FAX 200Χ400 dpi Τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3 | Ταχύτητα πρώτης εκτύπωσης ασπρόμαυρης | ≤ 7.3 sec |  |  |
| Γ.4 | Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρης | ≥ 23 ppm |  |  |
| Γ.5 | Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόμαυρης | ≥ 23 ppm |  |  |
| Γ.6 | Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | ≥99 |  |  |
| Γ.7 | Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 600 MHz |  |  |
| Γ.8 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 256 ΜΒ |  |  |
| Γ.9 | Μέγιστος Κύκλος εργασιών | ≥ 10.000 σελίδες |  |  |
| Γ.10 | Γλώσσες εκτύπωσης να αναφερθούν | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.11 | Ταχύτητα σάρωσης ασπρόμαυρης | ≥12 ppm |  |  |
| Γ.12 | Ταχύτητα Έγχρωμης σάρωσης | ≥12 ppm |  |  |
| Γ.13 | Βάθος χρωμάτων | ≥24 bit |  |  |
| Γ.14 | Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον | JPEG, PDF |  |  |
| Γ.15 | Αυτόματος Τροφοδότης | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.16 | Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet/LAN ή WI-FI RJ11 fax τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.17 | FAX Ταχύτητα 33.6 kbps τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.18 | Ταχύτητα μετάδοσης Fax | ≤3 δευτ/σελ |  |  |
| Γ.19 | Οθόνη προβολής πληροφοριών 2-line LCD τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.20 | Δίσκος εισόδου: ≥ 150 φύλλων Δίσκος εξόδου: ≥ 100 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.21 | Θα συνοδεύεται από όλα τα καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, usb), cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.22 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10, Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.23 | Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR, δυνατότητα επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης | NAI |  |  |
| Γ.Π | Στοιχεία ποιότητας πολυμηχανήματος |
| Γ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον | 1 έτος |  |  |
| Γ.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ4

## Προδιαγραφές Εκτυπωτή  COLORLASER Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ | Εκτυπωτής LASER Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΣ |
| Δ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2 | Τύπος Εκτυπωτή | ColorLaser |  |  |
| Δ.3 | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | ≥ 18 σελ/λεπτό |  |  |
| Δ.4 | Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | ≥ 18 σελ/λεπτό |  |  |
| Δ.5 | Ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.6 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 128 ΜB |  |  |
| Δ.7 | Ταχύτητα Επεξεργαστή | ≥ 800 ΜΗΖ |  |  |
| Δ.8 | Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet/LAN | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.9 | Κασέτα τροφοδοσίας Α4 | ≥ 150 φύλλα |  |  |
| Δ.10 | Χωρητικότητα εξόδου | ≥ 100 φύλλα |  |  |
| Δ.11 | Μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα duty cycle | ≥ 30.000 σελίδες |  |  |
| Δ.12 | Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη/έγχρωμη, A4) | <13 sec |  |  |
| Δ.13 | Να αναφερθούν οι βασικές γλώσσες εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.14 | Οθόνη προβολής πληροφοριών 2line - LCD | NAI |  |  |
| Δ.15 | Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.16 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | NAI |  |  |
| Δ.Π | Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή |
| Δ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον | 1 έτος |  |  |
| Δ.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ5

## Προδιαγραφές Μεταγωγέας δεδομένων(24) – Switch_24

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε | Μεταγωγέας δεδομένων(24) –Switch_24 |
| Ε.1 | Αρθρωτή αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών και πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”, 1RU | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.2 | Switched θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας των οποίων να επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα | 24 |  |  |
| Ε.3 | Θύρα (console) τύπου RJ-45 για out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem) | 1 |  |  |
| Ε.4 | Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth) | ≥ 92 Gbps |  |  |
| Ε.5 | Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων | ≥ 68,4 Mbps |  |  |
| Ε.6 | Μνήμη DRAM Flash Memory | ≥ 4 GB ≥ 2 GB |  |  |
| Ε.7 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο το switch | ≥ 32.000 |  |  |
| Ε.8 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων IPv4 routes | ≥24.000 |  |  |
| Ε.9 | Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): IEEE 802.1as IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.11 IEEE 802.1x IEEE 802.1x-Rev IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3bz IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS prioritization IEEE 802.1Qat Stream Reservation Protocol IEEE 802.1Qav IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification RMON I and II standards SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3 | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.10 | Δυνατότητα συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδες για όλο το switch ταχύτητας τουλάχιστον 2 Gbps full duplex. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.11 | Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs | ≥4000 |  |  |
| Ε.12 | Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) για τις Gigabit Ethernet θύρες. | ≥ 9000 bytes |  |  |
| Ε.13 | Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης (stacking) τουλάχιστον 9 μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα η οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 480 Gbps. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγέα στην στοίβα. Να υποστηρίζεται αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσο του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέου μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγέων που την αποτελούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.14 | Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων μελών. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών συνδέσεων (Fast Pipes) με θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα Υποστήριξη στατικού IP routing | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.15 | Υποστήριξη 802.1p CoS και Differentiated Services Code Point field (DSCP) για (α) κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πακέτων ανά πόρτα και (β) επαναπροσδιορισμό της προτεραιότητας των εισερχόμενων πακέτων βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: MAC και ΙΡ διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.16 | Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και τη διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση: MAC και IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.17 | Υποστηριζόμενος αριθμός policers εισερχόμενης κίνησης ανά μεταγωγέα | ≥ 2000 |  |  |
| Ε.18 | Υποστήριξη Bridge MIB | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.19 | Δυνατότητα υποστήριξης ενσωματωμένης εφεδρικής τροφοδοσίας Υποστήριξη ενοποίησης του μηχανισμού τροφοδοσίας των μεταγωγέων σε επίπεδο στοίβας, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας τροφοδοτικού οποιουδήποτε μεταγωγέα, μέλους της στοίβας, να μην διακόπτεται η λειτουργία του, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο power budget εντός της στοίβας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.20 | Να συνοδεύεται από 2 τροφοδοτικά τα οποία να διαθέτουν δυνατότητα αλλαγής εν λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.21 | Να συνοδεύεται από 3 ανεμιστήρες οι οποίοι να διαθέτουν δυνατότητα αλλαγής εν λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.22 | Να υποστηρίζονται οι ακόλουθοι μηχανισμοί ασφάλειας: Ασφάλεια σε επίπεδο θυρών με περιορισμό του αριθμού των γνωστών MAC διευθύνσεων για αποτροπή MAC flooding DHCP snooping για την αποτροπή επιθέθεων τύπου ARP poisoning Dynamic ARP inspection (DAI) IP source guard με τη δημιουργία πίνακα αντιστοίχισης IP και MAC διεύθυνσης Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) Ευέλικτη αυθεντικοποίηση με χρήση πολλαπλών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων των 802.1X, MAC authentication bypass και web authentication Privat LAN edge για την προστασία και απομόνωση μεταξύ των θυρών του swtich. Multidomain authentication για την ταυτόχρονη αυθεντικοποίηση τηλεφώνων IP και υπολογιστών στην ίδια θύρα και την τοποθέτηση στα ανάλογα VLAN φωνής και δεδομένων MAC address notification για την ενημέρωση των διαχειριστών σχετικά με την προσθήκη ή την αφαίρεση χρηστών στο δίκτυο IGMP filtering Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για κίνηση επιπέδου 2 Secure Shell (SSH) Protocol, Kerberos, and Simple Network Management Protocol Version 3 (SNMPv3) TACACS+ και RADIUS πιστοποίηση των χρηστών για πρόσβαση στο μεταγωγέα Bridge protocol data unit (BPDU) Guard Spanning Tree Root Guard (STRG) | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.23 | MTBF | ≥300.000 Ώρες |  |  |
| Ε.24 | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.25 | Να συνοδεύεται από κάρτα / module δικτύου που να προσθέτει τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 1000BaseSX,1000BaseLX/LH και 1000BaseZX ενσωματωμένες κατά την παράδοση σε πλήρη λειτουργία και του ιδίου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.26 | Να συνοδεύεται από ένα (1) SFP tranceiver 1000BASE-SX τοποθετημένο στην παραπάνω κάρτα / module δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.Π | Στοιχεία ποιότητας switch |
| Ε.Π.1 | Εγγύηση | Limited Life-time Warranty |  |  |
| Ε.Π.2 | Πιστοποιητικά ασφάλειας κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ6

## Προδιαγραφές Συσκευής ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών –UTM

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ | Συσκευής ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών -UTM |
| ΣΤ.1 | Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδικευμένο hardware. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2 | Ρυθμαπόδοση (Throughput) | ≥ 1 Gbps |  |  |
| ΣΤ.3 | Ρυθμαπόδοση VPN | ≥ 250 Mbps |  |  |
| ΣΤ.4 | Aυτόνομη υποστήριξη, ή σε συνεργασία με άλλο λογισμικό υπηρεσιών content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control | ΝΑΙ με υποστήριξη 3 ετών |  |  |
| ΣΤ.5 | Υποστήριξη αντιμετώπισης ιών που δεν είναι γνωστοί εκ των προτέρων (zero-day) και επιθέσεων τύπου Advanced Persistent Threats | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.6 | Υποστήριξη προστασίας με agents στους Η/Υ για επιπλέον προστασία και άμεση αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης. Να προσφερθούν 35 άδειες | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.7 | Υποστήριξη μηχανισμού αποτροπής απώλειας δεδομένων (Data loss Prevention) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.8 | Ρυθμαπόδοση Antivirus (Throughput) | ≥ 200 Mbps |  |  |
| ΣΤ.9 | Ρυθμαπόδοση Intrusion Prevention System – IPS (Throughput) | ≥ 400 Mbps |  |  |
| ΣΤ.10 | Ρυθμαπόδοση με ενεργοποιημένες όλες τις υπηρεσίες UTM | ≥ 150 Mbps |  |  |
| ΣΤ.11 | Υποστήριξη συνδεσμολογίας υψηλής διαθεσιμότητας (Active/Stand by ή/και Active / Active) χωρίς αναβάθμιση λογισμικού ή υλικού | NAI |  |  |
| ΣΤ.12 | Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων | ≥ 250.000 |  |  |
| ΣΤ.13 | Αριθμός Ethernet θυρών 10/100/1000. Η κάθε θύρα να μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα ως LAN / WAN / DMZ | ≥ 6 |  |  |
| ΣΤ.14 | Ελάχιστος αριθμός θυρών που να μπορούν να ρυθμιστούν ως WAN | ≥ 4 |  |  |
| ΣΤ.15 | Υποστήριξη SSL VPN καναλιών | ≥ 40 |  |  |
| ΣΤ.16 | Υποστήριξη Mobile IPsec VPN καναλιών | ≥ 40 |  |  |
| ΣΤ.17 | Να διαθέτει μηχανισμό προστασίας από επιθέσεις Phishing | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.18 | Ο μηχανισμός Antispam να προσφέρει και τη δυνατότητα καραντίνας | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.19 | Υποστήριξη Stateful Packet Inspection | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.20 | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.21 | Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται RIP v1 v2, OSPF, BGP4) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.22 | Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) | ≥ 50 |  |  |
| ΣΤ.23 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης χρηστών. Να αναφερθούν τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.24 | Δυνατότητα επιθεώρησης σε βάθος (Deep Packet Inspection) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.25 | Συνεργασία με Active Directory για πιστοποίηση των χρηστών με χρήση ενός κωδικού «Single sign-on» | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.26 | Λειτουργία wi-Fi hot spot | NAI (ή optional) |  |  |
| ΣΤ.27 | Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface (CLI) /και διαχείριση μέσω γραφικού περιβάλλοντος (Web Based) Να αναφερθούν και επιπλέον τρόποι διαχείρισης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.28 | Υποστήριξη καταγραφής της κατανάλωσης του Bandwidth, και του όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση, χρήστη, πρωτόκολλο, source, destination σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.29 | Να μπορούν να τεθούν όρια ανά χρήστη, του χρόνου και του όγκου (σε ΜΒ) της πρόσβασης στο Internet για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ανά ημέρα, εβδομάδα κ.λ.π.) | ΝΙΑ |  |  |
| ΣΤ.30 | Υποστήριξη περιορισμού ή αποκλεισμού σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης, σε επίπεδο source ή destination | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.31 | Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων (logs) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.32 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v2 και v3 | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.Π | Στοιχεία ποιότητας UTM |
| ΣΤ.Π.1 | Να αναφερθούν κατασκευαστικά standards και certifications. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.Π.2 | Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή λογισμικού, καθώς και τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστή 24x7 για τρία έτη από την ημερομηνία ενεργοποίησης. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.Π.3 | Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες άδειες τουλάχιστον τριών ετών, για συνεχείς ενημερώσεις όλων των βάσεων, του λειτουργικού και των υπηρεσιών UTM. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.Π.4 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

Δράμα, ____ / ____ / 2017

Ο/Η  ΠΡΟΣΦΕΡ_____

(υπογραφή – σφραγίδα)