ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ

Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου

66133  Δράμα

Πληροφορίες: Μ. Σιδηροπούλου

Τηλ.: 2521350613

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr

E-mail: msidi@dimosdramas.gr

Αριθμ. Μελέτης 2/2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α( ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Οι γενικές απαιτήσεις για τους πίνακες συμμόρφωσης είναι οι εξής:

1. Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή «ΑΡΙΘΜΟΣ» σημαίνει ότι η μη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό τον υποψήφιο Ανάδοχο. Η συμμόρφωση αναφορικά στην ποσότητα των παραδοτέων (όπως τεμάχια, αριθμός συσκευών, κλπ) θεωρείται απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση η επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Επίσης καταγράφεται η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές του εξοπλισμού, της λειτουργίας του κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

3. Είναι απαραίτητα η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα, στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

4. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψηφίους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Στην περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

## Πίνακας Τ1

## Προδιαγραφές Εξυπηρετητή

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Εξυπηρετητής |
| Α.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Τύπος Εξυπηρετητή: Tower | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Ο εξυπηρετητής να υποστηρίζει Λειτουργικό Σύστημα Windows Server 2012 R2 Std | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Μέγιστος αριθμός θέσεων για σκληρούς δίσκους 3,5” | ≥8 |  |  |
| Α.5 | Επεξεργαστής Intel Xeon E5-26XX v3 τεχνολογίας Haswell | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Αριθμός πυρήνων (Cores) Smart cache QPI Speed | ≥6 ≥15 MB ≥6,40GT/s |  |  |
| Α.7 | Ταχύτητα Επεξεργαστή | ≥1,9 GHz |  |  |
| Α.8 | Αριθμός Επεξεργαστών | 2 |  |  |
| Α.9 | Ελάχιστο προσφερόμενο μέγεθος μνήμης RAM | ≥16 GB |  |  |
| Α.10 | Mέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη από τον εξυπηρετητή | ≥384 GB |  |  |
| Α.11 | Tύπος μνήμης Ταχύτητα Μνήμης | RDIMM 2133MT/s |  |  |
| Α.12 | Αριθμός σκληρών δίσκων | ≥4 |  |  |
| Α.13 | Χαρακτηριστικά σκληρών δίσκων Τύπος Χωρητικότητα ανά δίσκο Ταχύτητα περιστροφής Μέγεθος δίσκου Hot-pluggable | SATA 6Gbps ≥1 TB 7.200 rpm 3,5” ΝΑΙ |  |  |
| Α.14 | Δυνατότητα RAID | 0,1,5,10 |  |  |
| Α.15 | Ενσωματωμένο DVD+⁄−RW τουλάχιστον | 8Χ |  |  |
| Α.16 | Θύρα VGA | NAI |  |  |
| Α.17 | Θύρες δικτύου Ethernet (RJ-45) ταχύτητας 10/100/1000 Mbps | ≥2 |  |  |
| Α.18 | Θύρες USB | ≥6 |  |  |
| Α.19 | Τροφοδοσία με διπλά τροφοδοτικά (Redundant Power Supply) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.20 | Δυνατότητα αλλαγής τροφοδοτικού ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot-pluggable) | NAI |  |  |
| Α.21 | Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα) για όλες τις συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π | Στοιχεία ποιότητας εξυπηρετητή |
| Α.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει επιπλέον και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware. | 3 χρόνια – επόμενη εργάσιμη ημέρα – on site |  |  |
| Α.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.3 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.4 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ2

## Προδιαγραφές Υπολογιστής

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β | Υπολογιστής |
| Β.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | Επεξεργαστής Τύπος:Intel 4rd generation Core i5-4590S, 4 πυρήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3 | Ταχύτητα Επεξεργαστή Τουλάχιστον | 3,0 GHz |  |  |
| Β.4 | Cache Επεξεργαστή | 6 MB |  |  |
| Β.5 | Κεντρική Μνήμη RAM τουλάχιστον | 4GB 1600 MHz DDR3 |  |  |
| Β.6 | Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη RAM τουλάχιστον | 16GB |  |  |
| Β.7 | Σκληρός Δίσκος Τουλάχιστον | 500 GB 3,5" SATA 6,0 Gb/s |  |  |
| Β.8 | Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου τουλάχιστον | 7200 rpm |  |  |
| Β.9 | Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD 4600 |  |  |
| Β.10 | Κάρτα δικτύου Gigabit | ΝΑΙ |  |  |
| Β.11 | Θύρες Επικοινωνίας Τουλάχιστον | 1 RJ-45, 4 x USB 2.0 External ports 2 x USB 3.0 External ports 1 x VGA 1 x Ακουστικών 1 x Μικροφώνου 1 x Είσοδος Ήχου 1 x Έξοδος Ήχου |  |  |
| Β.12 | Υποδοχές επέκτασης Τουλάχιστον | 1 x full-height PCIe x16 2 x full-height PCIe x1 |  |  |
| Β.13 | Οδηγός DVD | DVD ±RW |  |  |
| Β.14 | Τροφοδοτικό | ≥300Watt |  |  |
| Β.15 | Πληκτρολόγιο | Microsoft ή άλλο συγκρίσιμης εμπορικής αξίας. |  |  |
| Β.16 | Ποντίκι | Οπτικό ποντίκι κύλισης (3 κουμπιά κύλισης) USB, Mouse Pad |  |  |
| Β.17 | Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Pro ελληνικό προεγκαταστημένο & συνοδευόμενο από την άδεια χρήσης του | ΝΑΙ |  |  |
| Β.18 | Επιλογές ανάκτησης ΛΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Β.19 | Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα) για όλες τις συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π | Στοιχεία ποιότητας Η/Υ |
| Β.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση θα καλύπτει επιπλέον το Mouse όσο και το πληκτρολόγιο αλλά και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware. | 3 χρόνια –on site |  |  |
| Β.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π.3 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π.4 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ3

## Προδιαγραφές Οθόνης

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | Οθόνη |
| Γ.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και Εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | Τύπος της οθόνης Διαγώνιος | LCD LED ≥21.5( |  |  |
| Γ.3 | Ανάλυση | ≥1920Χ1080 στα 60 Hz |  |  |
| Γ.4 | Ρυθμός Ανανέωσης (Οριζόντιο) Τουλάχιστον Ρυθμός Ανανέωσης (Κατακόρυφο) Τουλάχιστον | 30 – 80 KHz 55 –75 Hz |  |  |
| Γ.5 | Βήμα εικονοστοιχείων (Dot Pich) | ≤0.248 mm |  |  |
| Γ.6 | Χρώματα Οθόνης | ≥16,7Μ |  |  |
| Γ.7 | Φωτεινότητα | 250CD/M2 |  |  |
| Γ.8 | Χρόνος απόκρισης | ≤5ms |  |  |
| Γ.9 | Λόγοι αντίθεσης (τυπικός /έξυπνος) τουλάχιστον | 1000:1/10.000.000:1 |  |  |
| Γ.Π | Στοιχεία ποιότητας οθόνης |
| Γ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 2 χρόνια on site |  |  |
| Γ.Π.2 | Energy Star | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ4

## Προδιαγραφές Πολυμηχάνημα LASER Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ | Εκτυπωτής Πολυμηχάνημα LASER Α4 |
| Δ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος του πολυμηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2 | Ανάλυση εκτύπωσης ασπρόμαυρης 1200Χ1200 dpi Ανάλυση αντιγραφής 600Χ600 dpi Ανάλυση σάρωσης ασπρόμαυρης 1200Χ600 dpi τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3 | Ταχύτητα πρώτης εκτύπωσης | ≤ 8 sec |  |  |
| Δ.4 | Ταχύτητα εκτύπωσης ασπρόμαυρης μίας όψης | ≥ 35 ppm |  |  |
| Δ.5 | Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης | ≥ 15 ppm |  |  |
| Δ.6 | Ταχύτητα αντιγραφής ασπρόμαυρης | ≥ 35 ppm |  |  |
| Δ.7 | Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | ≥99 |  |  |
| Δ.8 | Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 800 MHz |  |  |
| Δ.9 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 256 ΜΒ |  |  |
| Δ.10 | Μέγιστος Κύκλος εργασιών | ≥ 50.000 σελίδες |  |  |
| Δ.11 | Γλώσσες εκτύπωσης τουλάχιστον PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.12 | Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης | ≥20 ppm |  |  |
| Δ.13 | Έγχρωμη σάρωση | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.14 | Βάθος χρωμάτων | ≥24 bit |  |  |
| Δ.15 | Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον | JPEG, TIFF, PDF |  |  |
| Δ.16 | Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet/LAN RJ11 fax | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.17 | FAX Ταχύτητα 33.6 kbps | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.18 | Ταχύτητα μετάδοσης Fax | ≤3 δευτ/σελ |  |  |
| Δ.19 | Έγχρωμη οθόνη αφής προβολής πληροφοριών | ≥3,5 inch |  |  |
| Δ.20 | Δίσκος εισόδου: ≥ 250 φύλλων Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων: ≥ 50 φύλλα Δίσκος εξόδου: ≥ 150 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.21 | Εκτύπωση διπλής όψης αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.22 | Θα συνοδεύεται από όλα τα καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, usb), cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.23 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.24 | Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR, δυνατότητα επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης | NAI |  |  |
| Δ.Π | Στοιχεία ποιότητας πολυμηχανήματος |
| Δ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον | 1 έτος |  |  |
| Δ.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ5

## Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε | Εκτυπωτής LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ |
| Ε.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.2 | Ανάλυση 1200 x1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.3 | Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 33 PPM |  |  |
| Ε.4 | Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 800 MHz |  |  |
| Ε.5 | Συνδεσιμότητα USB 2, Ethernet /LAN | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.6 | Γλώσσα PCL 5e, PCL 6 τουλάχιστον | NAI |  |  |
| Ε.7 | Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών | ≥ 50.000 σελίδες |  |  |
| Ε.8 | Μνήμη | ≥ 128MB |  |  |
| Ε.9 | Χρόνος πρώτης εκτύπωσης | ≤ 8 sec |  |  |
| Ε.10 | Δίσκος εισόδου 250 φύλλων τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.11 | Οθόνη αφής προβολής πληροφοριών LCD | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.12 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.13 | Λειτουργία Auto-off για εξοικονόμηση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.14 | Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.15 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.Π | Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή |
| Ε.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Ε.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ6

## Προδιαγραφές Εκτυπωτή  COLORLASER Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ | Εκτυπωτής LASER Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΣ |
| ΣΤ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2 | Τύπος Εκτυπωτή | ColorLaser |  |  |
| ΣΤ.3 | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | ≥ 20 σελ/λεπτό |  |  |
| ΣΤ.4 | Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | ≥ 20 σελ/λεπτό |  |  |
| ΣΤ.5 | Ανάλυση 600 Χ 600 dpi τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.6 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 128 ΜB |  |  |
| ΣΤ.7 | Ταχύτητα Επεξεργαστή | ≥ 600 ΜΗΖ |  |  |
| ΣΤ.8 | Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet/LAN | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.9 | Κασέτα τροφοδοσίας Α4 | ≥ 250 φύλλα |  |  |
| ΣΤ.10 | Χωρητικότητα εξόδου | ≥ 125 φύλλα |  |  |
| ΣΤ.11 | Μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα duty cycle | ≥ 40.000 σελίδες |  |  |
| ΣΤ.12 | Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη/έγχρωμη, A4) | <17 sec |  |  |
| ΣΤ.13 | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον | PCL 6, προσομοίωση Postscript Level 3 |  |  |
| ΣΤ.14 | Οθόνη προβολής πληροφοριών LCD | NAI |  |  |
| ΣΤ.15 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.16 | Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.17 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | NAI |  |  |
| ΣΤ.Π | Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή |
| ΣΤ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον | 1 έτος |  |  |
| ΣΤ.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ7

## Προδιαγραφές  LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ | Εκτυπωτής LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ |
| Ζ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2 | Τύπος Εκτυπωτή | ColorLaser Α3 |  |  |
| Ζ.3 | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | ≥ 30 σελ/λεπτό |  |  |
| Ζ.4 | Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | ≥ 30 σελ/λεπτό |  |  |
| Ζ.5 | Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας ασπρόμαυρης | ≤ 9 sec |  |  |
| Ζ.6 | Ταχύτητα εκτύπωσης πρώτης σελίδας έγχρωμης | ≤ 11 sec |  |  |
| Ζ.7 | Ανάλυση 1200 Χ 1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.8 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 256 ΜB |  |  |
| Ζ.9 | Ταχύτητα Επεξεργαστή | ≥ 667 ΜΗΖ |  |  |
| Ζ.10 | Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet/LAN | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.11 | Κασέτα τροφοδοσίας | ≥ 150 φύλλα |  |  |
| Ζ.12 | Χωρητικότητα εξόδου | ≥ 250 φύλλα |  |  |
| Ζ.13 | Μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα duty cycle | ≥ 52.000 σελίδες |  |  |
| Ζ.14 | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή τουλάχιστον | PCL 6, PCL 5c Postscript Level 3 |  |  |
| Ζ.15 | Οθόνη προβολής πληροφοριών | NAI |  |  |
| Ζ.16 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | NAI |  |  |
| Ζ.17 | Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.18 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | NAI |  |  |
| Ζ.Π | Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή |
| Ζ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Ζ.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ8

## Προδιαγραφές Συσκευής αδιάλειπτης τάσης

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η | Συσκευής αδιάλειπτης τάσης |  |  |  |
| Η.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Η.2 | Τύπος: Online | ΝΑΙ |  |  |
| Η.3 | Ισχύς | 2000VA |  |  |
| Η.4 | Ισχύς εξόδου | ≥ 1400W |  |  |
| Η.5 | Απόδοση σε πλήρη λειτουργία | ≥ 90% |  |  |
| Η.6 | Να δέχεται εξωτερικές μπαταρίες | ΝΑΙ |  |  |
| Η.7 | Αυτονομία σε full load | ≥ 5min |  |  |
| Η.8 | Αυτονομία σε half load | ≥ 16min |  |  |
| Η.9 | Ποσότητα εξόδων / πριζών | ≥ 6 |  |  |
| Η.10 | Τύπος εξόδων / πριζών | IEC |  |  |
| Η.11 | Συνδεσιμότητα: Τουλάχιστον RS-232 | ΝΑΙ |  |  |
| Η.12 | Κατάλληλος για σύνδεση στον εξυπηρετητή του διαγωνισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Η.Π | Στοιχεία ποιότητας συσκευής αδιάλειπτης τάσης |
| Η.Π.1 | Εγγύηση | 2 έτη |  |  |
| Η.Π.2 | Πιστοποιητικά ασφάλειας κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| Η.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ9

## Προδιαγραφές Συσκευής ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών –UTM

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θ | Συσκευής ενοποιημένης διαχείρισης ηλεκτρονικών απειλών -UTM |
| Θ.1 | Η λειτουργικότητα Firewall πρέπει να υλοποιείται σε εξειδικευμένο hardware. | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.2 | Ρυθμαπόδοση (Throughput) | ≥ 3 Gbps |  |  |
| Θ.3 | Aυτόνομη υποστήριξη, ή σε συνεργασία με άλλο λογισμικό υπηρεσιών content filtering, Antispam, Antivirus, IPS και Application Control, | ΝΑΙ με υποστήριξη 1 έτους |  |  |
| Θ.4 | Aυτόνομη υποστήριξη, ή σε συνεργασία με άλλο λογισμικό υπηρεσίας προστασίας έναντι Advanced Persistent Threats και μηχανισμό που αποκρούει επιθέσεις χωρίς προηγουμένως να είναι γνωστό το Signature (Zero-Day) | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.5 | Ρυθμαπόδοση Antivirus (Throughput) | ≥ 600 Mbps |  |  |
| Θ.6 | Ρυθμαπόδοση Intrusion Prevention System – IPS (Throughput) | ≥ 1 Gbps |  |  |
| Θ.7 | Υποστήριξη συνδεσμολογίας υψηλής διαθεσιμότητας (Active/Stand by ή/και Active / Active) χωρίς αναβάθμιση λογισμικού ή υλικού | NAI |  |  |
| Θ.8 | Υποστήριξη ταυτόχρονων συνδέσεων | ≥ 1.500.000 |  |  |
| Θ.9 | Αριθμός Ethernet θυρών 10/100/1000. Η κάθε θύρα να μπορεί να ρυθμιστεί αυτόνομα ως LAN / WAN / DMZ | ≥ 8 |  |  |
| Θ.10 | Ελάχιστος αριθμός θυρών που να μπορούν να ρυθμιστούν ως WAN | ≥ 6 |  |  |
| Θ.11 | Υποστήριξη SSL VPN καναλιών | ≥ 60 |  |  |
| Θ.12 | Υποστήριξη Mobile IPsec VPN καναλιών | ≥ 60 |  |  |
| Θ.13 | Να διαθέτει μηχανισμό προστασίας από επιθέσεις Phishing | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.14 | Ο μηχανισμός Antispam να προσφέρει και τη δυνατότητα καραντίνας | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.15 | Να υποστηρίζει Server Load Balancing | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.16 | Υποστήριξη Stateful Packet Inspection | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.17 | Υποστήριξη στατικής δρομολόγησης (static routes) | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.18 | Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης (ενδεικτικά αναφέρονται RIP v1 v2, OSPF, BGP4) | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.19 | Υποστήριξη εικονικών interfaces (VLANs) | ≥ 100 |  |  |
| Θ.20 | Υποστήριξη πρωτοκόλλων πιστοποίησης χρηστών. Να αναφερθούν τα πρωτόκολλα που υποστηρίζονται | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.21 | Δυνατότητα επιθεώρησης σε βάθος (Deep Packet Inspection) | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.22 | Συνεργασία με Active Directory για πιστοποίηση των χρηστών με χρήση ενός κωδικού «Single sign-on» | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.23 | Υποστήριξη τοπικής διαχείρισης μέσω command line interface (CLI) /και διαχείριση μέσω γραφικού περιβάλλοντος (Web Based) Να αναφερθούν και επιπλέον τρόποι διαχείρισης του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.24 | Υποστήριξη καταγραφής της κατανάλωσης του Bandwidth, και του όγκου των δεδομένων ανά σύνδεση, χρήστη, πρωτόκολλο, source, destination σε πραγματικό χρόνο με δυνατότητα φιλτραρίσματος των αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.25 | Υποστήριξη περιορισμού ή αποκλεισμού σε πραγματικό χρόνο, διασύνδεσης, σε επίπεδο source ή destination | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.26 | Υποστήριξη καταγραφής συμβάντων (logging) με δυνατότητα τοπικού φιλτραρίσματος των αρχείων συμβάντων (logs) | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.27 | Υποστήριξη του πρωτοκόλλου SNMP v2 και v3 | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.Π | Στοιχεία ποιότητας UTM |
| Θ.Π.1 | Να αναφερθούν κατασκευαστικά standards και certifications. | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.Π.2 | Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή λογισμικού για ένα έτος από την ημερομηνία προμήθειας. | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.Π.3 | Να συνοδεύεται από τις κατάλληλες άδειες τουλάχιστον ενός έτους, για συνεχείς ενημερώσεις όλων των βάσεων, του λειτουργικού και των υπηρεσιών UTM. | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.Π.4 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

Δράμα    ___ /___ / 2015

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(σφραγίδα - υπογραφή)