ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ

Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου

Ταχ. Κώδ. : 66100

Πληροφορίες : Μ. Σιδηροπούλου

Τηλ. : 2521350613

Ηλεκτρ. Διεύθυνση: www.dimos-dramas.gr

e-mail: msidi@dimosdramas.gr

Αριθμ. Μελέτης 2/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α( ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Οι γενικές απαιτήσεις για τους πίνακες συμμόρφωσης είναι οι εξής:

1. Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή «ΑΡΙΘΜΟΣ» σημαίνει ότι η μη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό τον υποψήφιο Ανάδοχο. Η συμμόρφωση αναφορικά στην ποσότητα των παραδοτέων (όπως τεμάχια, αριθμός συσκευών, κλπ) θεωρείται απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση η επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Επίσης καταγράφεται η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

3. Είναι απαραίτητα η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα, στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

4. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψηφίους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Στην περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

## Πίνακας Τ1

## Προδιαγραφές Υπολογιστής

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Υπολογιστής |
| Α.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Επεξεργαστής Τύπος:Intel 4rd generation Core i5-4570, 4 πυρήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Ταχύτητα Επεξεργαστή Τουλάχιστον | 3,2 GHz |  |  |
| Α.4 | Cache Επεξεργαστή | 6 MB |  |  |
| Α.5 | Κεντρική Μνήμη RAM τουλάχιστον | 4GB 1600 MHz DDR3 |  |  |
| Α.6 | Μέγιστη Υποστηριζόμενη Μνήμη RAM τουλάχιστον | 16GB |  |  |
| Α.7 | Σκληρός Δίσκος Τουλάχιστον | 500 GB 3,5" SATA 3,0 Gb/s |  |  |
| Α.8 | Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου τουλάχιστον | 7200 rpm |  |  |
| Α.9 | Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD 4600 |  |  |
| Α.10 | Κάρτα δικτύου Gigabit | ΝΑΙ |  |  |
| Α.11 | Θύρες Επικοινωνίας Τουλάχιστον | 1 RJ-45, 6 x USB 2.0 External ports 2 x USB 3.0 External ports 1 x VGA 1 x Ακουστικών (μπροστά) 1 x Μικροφώνου (μπροστά) 1 x Είσοδος Ήχου (πίσω) 1 x Έξοδος Ήχου (πίσω) |  |  |
| Α.12 | Υποδοχές επέκτασης Τουλάχιστον | 1 x full-height PCIe x16 2 x full-height PCIe x1 |  |  |
| Α.13 | Οδηγός DVD τουλάχιστον | DVD ±RW 16x |  |  |
| Α.14 | Τροφοδοτικό | ≤320Watt |  |  |
| Α.15 | Πληκτρολόγιο | Microsoft ή άλλο συγκρίσιμης εμπορικής αξίας. |  |  |
| Α.16 | Ποντίκι | Οπτικό ποντίκι κύλισης (3 κουμπιά κύλισης) USB, Mouse Pad |  |  |
| Α.17 | Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Pro ελληνικό (32bit) προεγκαταστημένο & συνοδευόμενο από την άδεια χρήσης του | ΝΑΙ |  |  |
| Α.18 | Επιλογές ανάκτησης ΛΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Α.19 | Εγκατεστημένο νόμιμο λογισμικό, ανάγνωσης αρχείων pdf και συμπιεσμένων αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Α.20 | Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα) για όλες τις συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π | Στοιχεία ποιότητας Η/Υ |
| Α.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση θα καλύπτει επιπλέον το Mouse όσο και το πληκτρολόγιο αλλά και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware. | 5 χρόνια - επόμενη εργάσιμη ημέρα –on site |  |  |
| Α.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.3 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.4 | Εγκατάσταση σύμφωνα με τον πίνακα 8 υπηρεσιών και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.5 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ2

## Προδιαγραφές Οθόνης

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β | Οθόνη |
| Β.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και Εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | Τύπος της οθόνης Διαγώνιος | LCD LED ≥21.5( |  |  |
| Β.3 | Ανάλυση | ≥1920Χ1080 στα 60 Hz |  |  |
| Β.4 | Ρυθμός Ανανέωσης (Οριζόντιο) Τουλάχιστον Ρυθμός Ανανέωσης (Κατακόρυφο) Τουλάχιστον | 30 – 80 KHz 55 –75 Hz |  |  |
| Β.5 | Βήμα εικονοστοιχείων (Dot Pich) | ≤0.248 mm |  |  |
| Β.6 | Χρώματα Οθόνης | ≥16,7Μ |  |  |
| Β.7 | Φωτεινότητα | 250CD/M2 |  |  |
| Β.8 | Χρόνος απόκρισης | ≤5ms |  |  |
| Β.9 | Λόγοι αντίθεσης (τυπικός/έξυπνος) τουλάχιστον | 1000:1/10.000.000:1 |  |  |
| Β.Π | Στοιχεία ποιότητας οθόνης |
| Β.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 2 χρόνια on site |  |  |
| Β.Π.2 | Energy Star | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ3

## Προδιαγραφές Πολυμηχάνημα LASER Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | Εκτυπωτής Πολυμηχάνημα LASER Α4 |
| Γ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος του πολυμηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | Ανάλυση εκτύπωσης 600Χ600 dpi, αντιγραφής 600Χ400 dpi Σάρωσης 1200Χ1200 dpi Τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.3 | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | ≤8,5 sec |  |  |
| Γ.4 | Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής | ≥18 PPM |  |  |
| Γ.5 | Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99 |  |  |
| Γ.6 | Ταχύτητα επεξεργαστή τουλάχιστον | 400 MHz |  |  |
| Γ.7 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 8ΜΒ |  |  |
| Γ.8 | Μέγιστος Κύκλος εργασιών | ≥8000 |  |  |
| Γ.9 | Γλώσσες εκτύπωσης βάσει host | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.10 | Τύπος σαρωτή Επίπεδος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.11 | Ταχύτητα σάρωσης | ≤ 6 σελ/λεπτό |  |  |
| Γ.12 | Βάθος χρώματος | 24 bit |  |  |
| Γ.13 | Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον | JPG, TIF, BMP, GIF, PDF |  |  |
| Γ.14 | Συνδεσιμότητα USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.15 | Οθόνη προβολής πληροφοριών | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.16 | Δίσκος εισόδου 150 φύλλων, δίσκος εξόδου 100 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.17 | Εκτύπωση διπλής όψης χειροκίνητη | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.18 | Θα συνοδεύεται από όλα τα καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, usb), cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.19 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.20 | Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR, δυνατότητα επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης | NAI |  |  |
| Γ.Π | Στοιχεία ποιότητας πολυμηχανήματος |
| Γ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Γ.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ4

## Προδιαγραφές Σαρωτή Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ | Εκτυπωτής Σαρωτή Α4 |
| Δ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2 | Τύπος σαρωτή color Flatbed | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3 | Τύπος αισθητήρα | CIS |  |  |
| Δ.4 | Βάθος χρωμάτων εισόδου | 48bit |  |  |
| Δ.5 | Ανάλυση οπτικής σάρωσης 4800 x 4800 pixel | NAI |  |  |
| Δ.6 | Ταχύτητα εργασίας: OCR σελίδας κειμένου Α4 σε Microsoft Word ,χρόνος για σάρωση μίας εικόνας | ≤30sec |  |  |
| Δ.7 | Θύρα USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.8 | Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον | TIFF, BMP, JPEG, PSD, PCX, PDF, GIF |  |  |
| Δ.9 | Θα συνοδεύεται από όλα τα καλώδια σύνδεσης και cd εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.10 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.11 | Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR , δυνατότητα επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης | NAI |  |  |
| Δ.12 | Να παρέχεται εκπαίδευση του προσωπικού για το λογισμικό και το χειρισμό του καθώς και τεχνική υποστήριξη ή οδηγίες χρήσεως με απευθείας χρήση σελίδας ερωτοαπαντήσεων στο διαδίκτυο. | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.H.Π | Στοιχεία ποιότητας σαρωτή |
| Δ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Δ.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ5

## Προδιαγραφές Κεντρικού Ολοκληρωμένου  Συστήματος Αποθήκευσης – διαχείρισης  & υψηλής διαθεσιμότητας  Δεδομένων (Storage)

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε | Κεντρικό ολοκληρωμένο σύστημα αποθήκευσης – διαχείρισης & υψηλής διαθεσιμότητας δεδομένων (Storage) |
| Ε.1 | Να προσφερθεί Κεντρικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Αποθήκευσης – διαχείρισης & υψηλής διαθεσιμότητας Δεδομένων (storage). H συσκευή θα πρέπει να είναι μια και ενιαία, με ένα λειτουργικό σύστημα (unified storage) και θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίζει τις ακόλουθες μεθόδους σύνδεσης με τους servers iSCSI, NFS, CIFS, χωρίς την προσθήκη επιπλέον εξοπλισμού. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.2 | Να προσφερθεί το σύνολο του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού που θα επιτρέπει το διαμοιρασμό και τη διαχείριση των λογικών μονάδων δίσκων Volume, LUNs ή File systems του storage σε όλους τους servers που θα συνδεθούν στο storage. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.3 | Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός LUNs ανά controller που υποστηρίζεται από το storage. | 2048 |  |  |
| Ε.4 | Δυνατότητα δυναμικής αύξησης και δυναμικής μείωσης του κάθε volume | NAI |  |  |
| Ε.5 | Το storage να διαθέτει ενιαία αρχιτεκτονική και διαχείριση (ένα operating system) μέσα από το οποίο να υποστηρίζει και να προσφερθούν τα ακόλουθα πρωτόκολλα διασύνδεσης: iSCSI CIFS, NFS FC | ΝΑΙ ΝΑΙ NAI ΝΑΙ |  |  |
| Ε.6 | Διάταξη εναλλακτικής δρομολόγησης (dual path, auto failover) για τη διασύνδεση του storage με τους servers που συνδέονται σε αυτό. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.7 | Συνολική προσφερόμενη χωρητικότητα SAS δίσκων. | ≥ 21ΤΒ |  |  |
| Ε.8 | Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) | ≥ 10K |  |  |
| Ε.9 | Αριθμός προσφερόμενων δίσκων | ≥ 24 |  |  |
| Ε.10 | Δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης δίσκων SSD disks για block performance optimization | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.11 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων δίσκων στο προσφερόμενο μοντέλο δίχως αλλαγή ή προσθήκη επιπλέον controller | ≥144 |  |  |
| Ε.12 | Δυνατότητα επεκτασιμότητας σε μεγαλύτερο storage τουλάχιστο 2 μοντέλα μεγαλύτερο δίχως την μεταφορά δεδομένων από τους δίσκους (data in place), παρά μόνο με αλλαγή controllers και με ίδιο storage OS. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.13 | Θύρες επικοινωνίας Ethernet ανά Controller 10Gb/s | ≥ 4 |  |  |
| Ε.14 | Θύρες επικοινωνίας Ethernet ανά Controller 1Gb/s | ≥ 2 |  |  |
| Ε.15 | Mνήμη ecc συνολικά | ≥36GB |  |  |
| Ε.16 | Να προσφερθούν δύο controllers με δυνατότητα active-active λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.17 | Υψηλή διαθεσιμότητα του storage. | >99,9999% |  |  |
| Ε.18 | Υποστήριξη online αλλαγής (hot plug) για Disk drives Power supplies: | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.19 | Να προσφερθούν redundant: Power supplies Cooling fans | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.20 | Υποστήριξη hot-spare δίσκων. Να αναφερθεί ο μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός hot-spare δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.21 | Υλοποίηση διατάξεων RAID 4 & RAID 6: A) για προστασία από αστοχία ενός δίσκου τη φορά μέσα στο ίδιο RAID Group Β) για προστασία από ταυτόχρονη αστοχία δύο οποιοδήποτε δίσκων μέσα στο ίδιο RAID Group. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.22 | Λογισμικό πλήρους κεντρικής διαχείρισης και παρακολούθησης του υποσυστήματος από περιβάλλον GUI ή command line ή web-browser ή και πιθανά συνδυασμός των παραπάνω. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.23 | Υποστήριξη δημιουργίας τοπικών στιγμιαίων αντιγράφων -snapshots -(read only) Α) χωρίς την ανάγκη για πολλαπλάσια χωρητικότητα παρά μόνο την απαιτουμένη χωρητικότητα για την διατήρηση των αλλαγών. Β) Χωρίς να επηρεάζεται η απόδοση της παραγωγής Να αναφερθούν όλες οι υποστηριζόμενες τεχνικές δημιουργίας αυτών των στιγμιαίων αντιγράφων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.24 | Ελάχιστος αριθμός snapshot ανά εφαρμογή | ≥ 250 |  |  |
| Ε.25 | Ελάχιστος αριθμός snapshot ανά controller | ≥ 50000 |  |  |
| Ε.26 | Να προσφερθούν άδειες χρήσης για τη υποστήριξη δημιουργίας τοπικών στιγμιαίων αντιγράφων snapshots για όλη την υποστηριζόμενη από το σύστημα χωρητικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.27 | Υποστήριξη server-less Storage-to-remote-Storage replication με σύγχρονο, ασύγχρονο και point in time τρόπο με λογισμικό embedded στο storage και κοινό για όλα τα δεδομένα και τα πρωτόκολλα. (Δυνατότητα υλοποίησης μελλοντικού DR) | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.28 | Δυνατότητα εξυπηρέτησης πολλαπλών clustered servers | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.29 | Αυτόματη ειδοποίηση του administrator σε περίπτωση βλάβης (SMS Gateway, e-mail alert) | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.30 | Υποστήριξη αυτόματης μετάπτωσης σε εναλλακτικό δρόμο σύνδεσης (path) σε περίπτωση βλάβης | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.31 | Συνεργασία του Storage με τα ακόλουθα τουλάχιστον λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές: UNIX, Linux, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, VMware | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.32 | Δυνατότητα εξοικονόμησης χώρου διαμέσου τεχνικών Deduplication. (λογική διαγραφή πολλαπλών αντιγραφών του ίδιου περιεχομένου στους δίσκους) σε επίπεδο 4K blocks | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.33 | Δυνατότητα λήψης backup πάνω στο ίδιο το SAN καθώς (backup to disk) και δυνατότητα ανάκτησης μέρους ή του συνόλου των δεδομένων μιας εφαρμογής τη χρήσης πολλαπλών snapshot | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.34 | Embedded Thin provisioning και overbooking των προσφερόμενων σε εφαρμογές χωρητικότητα που δεν θα επηρεάζει όμως την απόδοση του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.H.Π | Στοιχεία ποιότητας storage |
| Ε.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας Όλων των παραπάνω | ≥ 3έτη |  |  |
| Ε.Π.2 | Να παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες υποστήριξης για το διάστημα εγγύησης NBD part delivery, autosupport, software updates, 24 x7 Monitoring and call centers | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού. Να παραδοθούν όλα τα απαραίτητα serial number | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ6

## Προδιαγραφές Μεταγωγέα δεδομένων (48) – Switch_48

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ | Μεταγωγέας δεδομένων(48) – Switch_48 |  |  |  |
| ΣΤ.1 | Αρθρωτή αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών και πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”, 1RU | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2 | Switched θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας των οποίων να επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα | 48 |  |  |
| ΣΤ.3 | Ethernet θύρα 10/100 διαφορετική των παραπάνω για out-of-band διαχείριση. Θύρα τύπου USB για χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage). Θύρα (console) τύπου RJ-45 για out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem) | 1 1 1 |  |  |
| ΣΤ.4 | Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth) | ≥ 160 Gbps |  |  |
| ΣΤ.5 | Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων | ≥ 100 Mbps |  |  |
| ΣΤ.6 | Μνήμη DRAM Flash Memory | ≥ 256 MB ≥ 64 MB |  |  |
| ΣΤ.7 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο το switch | ≥ 12.000 |  |  |
| ΣΤ.8 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων unicast routes | ≥10.000 |  |  |
| ΣΤ.9 | Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 1. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ 2. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX 3. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT 4. Δυνατότητα υποστήριξης Gigabit Ethernet interfaces τύπου SFP 1000BaseT, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX 5. Δυνατότητα υποστήριξης 10 Gigabit Ethernet interfaces τύπου 10GE SFP+, 10GbaseSR/LR, 10GbaseLRM 6. Δυνατότητα υποστήριξης θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.10 | Δυνατότητα συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ομάδες για όλο το switch ταχύτητας τουλάχιστον 2 Gbps full duplex. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.11 | Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs | ≥ 1000 ≥4000 |  |  |
| ΣΤ.12 | Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) για τις Gigabit Ethernet θύρες. | ≥ 9000 bytes |  |  |
| ΣΤ.13 | Αριθμός υποστηριζόμενων STP instances | ≥128 |  |  |
| ΣΤ.14 | Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης (stacking) τουλάχιστον 9 μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα η οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 64 Gbps. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγέα στην στοίβα. Να υποστηρίζεται αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσο του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέο μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγέων που την αποτελούν. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.15 | Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων μελών. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών συνδέσεων (Fast Pipes) με θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα Υποστήριξη στατικού IP routing | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.16 | Υποστήριξη 802.1p CoS και Differentiated Services Code Point field (DSCP) για (α) κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πακέτων ανά πόρτα και (β) επαναπροσδιορισμό της προτεραιότητας των εισερχόμενων πακέτων βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: MAC και ΙΡ διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.17 | Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και τη διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση: MAC και IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.18 | Υποστηριζόμενος αριθμός policers εισερχόμενης κίνησης ανά Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet θύρα | ≥ 64 |  |  |
| ΣΤ.19 | Υποστήριξη SNMP v1, v2c,v3 Υποστήριξη Bridge MIB Υποστήριξη RFC 1213 – MIB και RFC 1253-MIB | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.20 | Δυνατότητα υποστήριξης ενσωματωμένης εφεδρικής τροφοδοσίας Υποστήριξη ενοποίησης του μηχανισμού τροφοδοσίας των μεταγωγέων σε επίπεδο στοίβας, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας τροφοδοτικού οποιουδήποτε μεταγωγέα, μέλους της στοίβας, να μην διακόπτεται η λειτουργία του, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο power budget εντός της στοίβας. Να διαθέτει ενσωματωμένο εφεδρικό ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.21 | Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο μεταγωγέα Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στο μεταγωγέα Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά domains μέσα από την ίδια θύρα ώστε να μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά συσκευές να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από την ίδια θύρα Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address για συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x Υποστήριξη Web authentication για χρήστες που δεν υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν SSL Μέσω browser για την πιστοποίηση τους Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση Υποστήριξη IEEE 802.1AE MACSec Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: MAC και IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για κίνηση επιπέδου 2 Υποστήριξη εκλογής ρίζας του Spanning Tree πρωτοκόλλου μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών. Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings. Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. Δυνατότητα απομόνωσης των θυρών του switch ακόμη και εντός του VLAN. Υποστήριξη μηχανισμών προστασίας από επιθέσεις Spanning Tree. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να απομακρύνεται από το switch η MAC address σταθμών που είναι ανενεργοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.22 | MTBF | ≥250.000 Ώρες |  |  |
| ΣΤ.23 | UL 60950, EN 60950, IEC 60950, CE Marking | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.24 | Να διαθέτει τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 1000BaseSX,1000BaseLX/LH και 1000BaseZX ενσωματωμένες κατά την παράδοση σε πλήρη λειτουργία και του ιδίου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.Π | Στοιχεία ποιότητας switch |
| ΣΤ.Π.1 | Εγγύηση | Limited Life-time Warranty |  |  |
| ΣΤ.Π.2 | Πιστοποιητικά ασφάλειας κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ7

## Προδιαγραφές Μεταγωγέα δεδομένων (24) – Switch_24

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ | Μεταγωγέας δεδομένων(24) – Switch_24 |  |  |  |
| Ζ.1 | Αρθρωτή αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών και πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”, 1RU | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2 | Switched θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας των οποίων να επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα | 24 |  |  |
| Ζ.3 | Ethernet θύρα 10/100 διαφορετική των παραπάνω για out-of-band διαχείριση. Θύρα τύπου USB για χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage). Θύρα (console) τύπου RJ-45 για out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem) | 1 1 1 |  |  |
| Ζ.4 | Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth) | ≥ 160 Gbps |  |  |
| Ζ.5 | Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων | ≥ 60 Mbps |  |  |
| Ζ.6 | Μνήμη DRAM Flash Memory | ≥ 256 MB ≥ 64 MB |  |  |
| Ζ.7 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων MAC διευθύνσεων για Bridging και Filtering για όλο το switch | ≥ 12.000 |  |  |
| Ζ.8 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων unicast routes | ≥10.000 |  |  |
| Ζ.9 | Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 1. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ 2. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX 3. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT 4. Δυνατότητα υποστήριξης Gigabit Ethernet interfaces τύπου SFP 1000BaseT, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX 5. Δυνατότητα υποστήριξης 10 Gigabit Ethernet interfaces τύπου 10GE SFP+, 10GbaseSR/LR, 10GbaseLRM 6. Δυνατότητα υποστήριξης θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.10 | Δυνατότητα συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδες για όλο το switch ταχύτητας τουλάχιστον 2 Gbps full duplex. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.11 | Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs | ≥ 1000 ≥4000 |  |  |
| Ζ.12 | Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) για τις Gigabit Ethernet θύρες. | ≥ 9000 bytes |  |  |
| Ζ.13 | Αριθμός υποστηριζόμενων STP instances | ≥128 |  |  |
| Ζ.14 | Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης (stacking) τουλάχιστον 9 μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα η οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 64 Gbps. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγέα στην στοίβα. Να υποστηρίζεται αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσο του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέο μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγέων που την αποτελούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.15 | Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων μελών. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών συνδέσεων (Fast Pipes) με θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα Υποστήριξη στατικού IP routing | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.16 | Υποστήριξη 802.1p CoS και Differentiated Services Code Point field (DSCP) για (α) κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πακέτων ανά πόρτα και (β) επαναπροσδιορισμό της προτεραιότητας των εισερχόμενων πακέτων βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: MAC και ΙΡ διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.17 | Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και τη διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση: MAC και IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.18 | Υποστηριζόμενος αριθμός policers εισερχόμενης κίνησης ανά Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet θύρα | ≥ 64 |  |  |
| Ζ.19 | Υποστήριξη SNMP v1, v2c,v3 Υποστήριξη Bridge MIB Υποστήριξη RFC 1213 – MIB και RFC 1253-MIB | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.20 | Δυνατότητα υποστήριξης ενσωματωμένης εφεδρικής τροφοδοσίας Υποστήριξη ενοποίησης του μηχανισμού τροφοδοσίας των μεταγωγέων σε επίπεδο στοίβας, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας τροφοδοτικού οποιουδήποτε μεταγωγέα, μέλους της στοίβας, να μην διακόπτεται η λειτουργία του, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο power budget εντός της στοίβας. Να διαθέτει ενσωματωμένο εφεδρικό ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.21 | Πρόσβαση με χρήση συνθηματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο μεταγωγέα Υποστήριξη 802.1x για πιστοποίηση χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στο μεταγωγέα Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιορισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρτητα από την θύρα σύνδεσής του. Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά domains μέσα από την ίδια θύρα ώστε να μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά συσκευές να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο ενδεδειγμένο VLAN μέσα από την ίδια θύρα Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address για συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x Υποστήριξη Web authentication για χρήστες που δεν υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν SSL Μέσω browser για την πιστοποίηση τους Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση Υποστήριξη IEEE 802.1AE MACSec Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: MAC και IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού Υποστήριξη δημιουργίας ACLs ανά θύρα για κίνηση επιπέδου 2 Υποστήριξη εκλογής ρίζας του Spanning Tree πρωτοκόλλου μεταξύ δεδομένων ελεγχόμενων συσκευών. Υποστήριξη λειτουργίας DHCP snooping ώστε να φιλτράρονται τα DHCP μηνύματα που έχουν αμφίβολη προέλευση και να περιορίζονται οι επιθέσεις που έχουν στόχο την βάση των DHCP bindings. Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις IP Spoofing. Υποστήριξη προστασίας από επιθέσεις ARP. Δυνατότητα απομόνωσης των θυρών του switch ακόμη και εντός του VLAN. Υποστήριξη μηχανισμών προστασίας από επιθέσεις Spanning Tree. Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να επιτρέπουν πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένους σταθμούς εργασίας ανάλογα με την MAC address που έχουν Υποστήριξη ρύθμισης των θυρών ώστε να απομακρύνεται από το switch η MAC address σταθμών που είναι ανενεργοί μετά από κάποιο χρονικό διάστημα Δυνατότητα ενημέρωσης των διαχειριστών του δικτύου από τον μεταγωγέα όταν ένας χρήστης συνδέεται ή αποχωρεί από το δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.22 | MTBF | ≥250.000 Ώρες |  |  |
| Ζ.23 | UL 60950, EN 60950, IEC 60950, CE Marking | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.24 | Να διαθέτει τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 1000BaseSX,1000BaseLX/LH και 1000BaseZX ενσωματωμένες κατά την παράδοση σε πλήρη λειτουργία και του ιδίου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.Π | Στοιχεία ποιότητας switch |
| Ζ.Π.1 | Εγγύηση | Limited Life-time Warranty |  |  |
| Ζ.Π.2 | Πιστοποιητικά ασφάλειας κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας 8

## Προδιαγραφές Υπηρεσιών

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η | Υπηρεσίες στην εγκατάσταση εξοπλισμού |
| Η.1 | Προμήθεια και μεταφορά εξοπλισμού. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται για : τη γνησιότητα των προϊόντων που προσφέρει, την επάρκεια ανταλλακτικών για μία 2ετία την υποστήριξη του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.2 | Εγκατάσταση εξοπλισμού . Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 18 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του) Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας αξίας σε τιμές καταλόγου (price list) και τεχνικών προδιαγραφών με αυτόν που θα προσφέρει, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά κατά την παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.2 | Έλεγχος καλής λειτουργίας των στοιχείων του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.3 | Εγκατάσταση λογισμικών | ΝΑΙ |  |  |
| Η.4 | Παράδοση εγχειριδίων χρήσης-τεχνικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.5 | Αναφορικά με τις εργασίες για το storage:. Ένταξη του Storage στο Computer Room του Δήμου Δράμας. Σύνδεση με το τοπικό δίκτυο. Κάθε controller θα πρέπει να συνδεθεί με 2 διαφορετικούς κατανεμητές ώστε να αποφευχθούν δυσλειτουργίες σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος στον ενεργό εξοπλισμό του τοπικού δικτύου. Διασύνδεση με το cluster του Δήμου. Το cluster αποτελείται από δύο φυσικούς host (Dell PowerEdge T620). Oι δύο host τρέχουν ESXi 5.5 U1 και φιλοξενούν 4 εικονικές μηχανές (virtual machines) και 5 εικονικές συσκευές (virtual appliances) Παραμετροποίηση του storage και του cluster έτσι ώστε να γίνει μεταφορά των εικονικών δίσκων / λογικών μονάδων (LUN) των εικονικών μηχανών και συσκευών από τους δίσκους των φυσικών host στο storage Οι εργασίες να αποδειχθούν για την εύρυθμη λειτουργία τους Να παρέχεται εκπαίδευση για την επαρκή διαχείριση του storage για τον εύρυθμο χειρισμό του και με γραπτές οδηγίες. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.6 | Εγκατάσταση των Η/Υ σε πλήρη λειτουργία είτε για αρχική τοποθέτηση ή για αντικατάσταση υπάρχοντος (εφαρμογές, οδηγούς συσκευών, μεταφορά αρχείων, ένταξη σε σύστημα πολιτικής ασφαλείας-active directory κλπ) στα σημεία που θα υποδειχθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| Η.7 | Αναφορικά με τις εργασίες στα switches στο δίκτυο: Εγκατάσταση, configuration και έλεγχοι λειτουργίας δικτύου | ΝΑΙ |  |  |