ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ

Αριθμ. Μελέτης 1/2013

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α( ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Ο Ανάδοχος συμπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων. Οι γενικές απαιτήσεις για τους πίνακες συμμόρφωσης είναι οι εξής:

1. Στη στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή «ΑΡΙΘΜΟΣ» σημαίνει ότι η μη συμμόρφωση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποκλεισμό τον υποψήφιο Ανάδοχο. Η συμμόρφωση αναφορικά στην ποσότητα των παραδοτέων (όπως τεμάχια, αριθμός συσκευών, κλπ) θεωρείται απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, με την οποία ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί.

2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά. Απλή κατάφαση η επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης. Επίσης καταγράφεται η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας, ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κ.λ.π. που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία των Πινάκων Συμμόρφωσης.

3. Είναι απαραίτητα η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα, στο σχετικό τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

4. Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των Πινάκων Συμμόρφωσης και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους υποψηφίους Αναδόχους στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών. Στην περίπτωση που δεν έχει απαντηθεί οποιοσδήποτε όρος των Πινάκων Συμμόρφωσης, τότε η απάντηση θεωρείται αρνητική.

## Πίνακας Τ1

## Προδιαγραφές Εξυπηρετητή

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α | Εξυπηρετητής |
| Α.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Α.2 | Τύπος Εξυπηρετητή: Tower | ΝΑΙ |  |  |
| Α.3 | Ο εξυπηρετητής να υποστηρίζει Λειτουργικό Σύστημα Windows Server 2012 Std | ΝΑΙ |  |  |
| Α.4 | Μέγιστος αριθμός θέσεων για σκληρούς δίσκους 3,5” | ≥8 |  |  |
| Α.5 | Επεξεργαστής Intel Xeon E5-26XX τεχνολογίας Sandy Bridge - EP | ΝΑΙ |  |  |
| Α.6 | Αριθμός πυρήνων (Cores) Αριθμός threads L3 cache | ≥6 ≥12 ≥15 MB |  |  |
| Α.7 | Ταχύτητα Επεξεργαστή | ≥2,00 GHz |  |  |
| Α.8 | Αριθμός Επεξεργαστών | 2 |  |  |
| Α.9 | Ελάχιστο προσφερόμενο μέγεθος μνήμης RAM | ≥32 GB |  |  |
| Α.10 | Mέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη από τον εξυπηρετητή | ≥384 GB |  |  |
| Α.11 | Tύπος μνήμης Ταχύτητα Μνήμης | DDR3 1333 MHz |  |  |
| Α.12 | Αριθμός σκληρών δίσκων | ≥8 |  |  |
| Α.13 | Χαρακτηριστικά σκληρών δίσκων Τύπος Χωρητικότητα ανά δίσκο Ταχύτητα περιστροφής Μέγεθος δίσκου Hot-pluggable | Serial Attached SCSI (SAS) ≥600 GB 15.000 rpm 3,5” ΝΑΙ |  |  |
| Α.14 | Δυνατότητα RAID | 0,1,5,10 |  |  |
| Α.15 | Ενσωματωμένο DVD+⁄−RW | NAI |  |  |
| Α.16 | Tape drive | NAI |  |  |
| Α.17 | Θύρα VGA | NAI |  |  |
| Α.18 | Θύρες δικτύου Ethernet (RJ-45) ταχύτητας 10/100/1000 Mbps | ≥2 |  |  |
| Α.19 | Θύρες USB | ≥6 |  |  |
| Α.20 | Τροφοδοσία με διπλά τροφοδοτικά (Redundant Power Supply) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.21 | Δυνατότητα αλλαγής τροφοδοτικού ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία (Hot-pluggable) | NAI |  |  |
| Α.Π | Στοιχεία ποιότητας εξυπηρετητή |
| Α.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας. Η εγγύηση θα καλύπτει επιπλέον και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware. | 5 χρόνια – Αποστολή ανταλλακτικών εντός 4 ωρών |  |  |
| Α.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.4 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.5 | Εγκατάσταση σύμφωνα με τον πίνακα 13 υπηρεσιών και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο | ΝΑΙ |  |  |
| Α.Π.6 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ2

## Προδιαγραφές Υπολογιστής

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Β | Υπολογιστής |
| Β.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | Επεξεργαστής Τύπος:Intel 3rd generation Core i5, 4 πυρήνες | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3 | Ταχύτητα Επεξεργαστή Τουλάχιστον | 3,2 GHz |  |  |
| Β.4 | Cache Επεξεργαστή | 6 MB |  |  |
| Β.5 | Chipset | Intel® H61 Express |  |  |
| Β.6 | Κεντρική Μνήμη RAM τουλάχιστον | 4GB 1600 MHz DDR3 |  |  |
| Β.7 | Σκληρός Δίσκος Τουλάχιστον | 500 GB 3,5" SATA 3,0 Gb/s |  |  |
| Β.8 | Ταχύτητα Σκληρού Δίσκου τουλάχιστον | 7200 rpm |  |  |
| Β.9 | Κάρτα γραφικών | Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD 2500 |  |  |
| Β.10 | Κάρτα δικτύου Gigabit | ΝΑΙ |  |  |
| Β.11 | Θύρες Επικοινωνίας Τουλάχιστον | 1 RJ-45, 8 x USB 2.0 External. Ports 1 x Vga 1 ακουστικών, 1 είσοδος μικροφώνου, 1 είσοδος ήχου |  |  |
| Β.12 | Υποδοχές επέκτασης Τουλάχιστον | 1 PCIe x16, 3 PCIe x1 |  |  |
| Β.13 | Οδηγός DVD τουλάχιστον | DVD ±RW 16x |  |  |
| Β.14 | Τροφοδοτικό | ≥265 |  |  |
| Β.15 | Πληκτρολόγιο | Microsoft ή άλλο συγκρίσιμης εμπορικής αξίας. |  |  |
| Β.16 | Ποντίκι | Οπτικό ποντίκι κύλισης (3 κουμπιά κύλισης) USB, Mouse Pad |  |  |
| Β.17 | Λειτουργικό σύστημα Windows 7 Pro ελληνικό (32bit) προεγκαταστημένο & συνοδευόμενο από την άδεια χρήσης του | ΝΑΙ |  |  |
| Β.18 | Επιλογές ανάκτησης ΛΣ | ΝΑΙ |  |  |
| Β.19 | Δωρεάν MS-Office starter 2010 Ελληνικό. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.20 | Εγκατεστημένο νόμιμο λογισμικό, ανάγνωσης αρχείων pdf και συμπιεσμένων αρχείων. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.20 | Η Τεχνική προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει εγχειρίδια (αντίγραφα) για όλες τις συσκευές (Motherboard, cards, HDD, κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π | Στοιχεία ποιότητας Η/Υ |
| Β.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας Η εγγύηση θα καλύπτει επιπλέον το Mouse όσο και το πληκτρολόγιο αλλά και την επανεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος σε περίπτωση που αυτή καταστραφεί σαν συνέπεια βλάβης ή καταστροφής του Hardware. | 5 χρόνια - επόμενη εργάσιμη ημέρα –on site |  |  |
| Β.Π.2 | Πιστοποιητικό ISO του κατασκευαστή, Energy Star ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π.3 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσφέρει τον αναγκαίο συμπληρωματικό εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη θέση του συστήματος σε παραγωγική λειτουργία (π.χ. καλώδια, connectors κλπ.) | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π.4 | Εγκατάσταση σύμφωνα με τον πίνακα 13 υπηρεσιών και θέση σε λειτουργία στο προβλεπόμενο σημείο | ΝΑΙ |  |  |
| Β.Π.5 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος. | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ3

## Προδιαγραφές Οθόνης

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Γ | Οθόνη |
| Γ.1 | Να αναφερθεί μοντέλο και Εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.2 | Τύπος της οθόνης Διαγώνιος | LCD LED ≥21.5( |  |  |
| Γ.3 | Ανάλυση | ≥1920Χ1080 στα 60 Hz |  |  |
| Γ.4 | Ρυθμός Ανανέωσης (Οριζόντιο) Ρυθμός Ανανέωσης (Κατακόρυφο) | 30 – 83 KHz 56 –75 Hz |  |  |
| Γ.5 | Βήμα εικονοστοιχείων (Dot Pich) | ≤0.248 mm |  |  |
| Γ.6 | Χρώματα Οθόνης | ≥16,7Μ |  |  |
| Γ.7 | Φωτεινότητα | 250CD/M2 |  |  |
| Γ.8 | Χρόνος απόκρισης | ≤5ms |  |  |
| Γ.9 | Λόγοι αντίθεσης (τυπικός/έξυπνος) | 1000:1 / 10.000.000:1 |  |  |
| Γ.10 | Ενσωματωμένος ήχος | ΝΑΙ |  |  |
| Γ.Π | Στοιχεία ποιότητας οθόνης |
| Γ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 3 χρόνια on site |  |  |
| Γ.Π.2 | Energy Star | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ4

## Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ A4 (A)

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δ | Εκτυπωτής LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΥ Α |
| Δ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.2 | Ανάλυση 1200 x 1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.3 | Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 40 PPM |  |  |
| Δ.4 | Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 540 MHz |  |  |
| Δ.5 | Συνδεσιμότητα USB 2 τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.6 | Γλώσσα PCL 5e, PCL 6 τουλάχιστον | NAI |  |  |
| Δ.7 | Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών | ≥ 80.000 σελίδες |  |  |
| Δ.8 | Μνήμη | ≥ 128MB |  |  |
| Δ.9 | Χρόνος πρώτης εκτύπωσης | ≤ 8 sec |  |  |
| Δ.10 | 1ος Δίσκος εισόδου 100 φύλλων 2ος Δίσκος εισόδου 250 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.11 | Οθόνη LCD | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.12 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.13 | Συνδεσιμότητα Ethernet/LAN, USB | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.14 | Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.15 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Δ.Π | Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή |
| Δ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Δ.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ5

## Προδιαγραφές Εκτυπωτή LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ Α4 (Β)

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ε | Εκτυπωτής LASER ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ ΤΥΠΟΥ Β |
| Ε.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.2 | Ανάλυση 1200 x1200 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.3 | Ταχύτητα εκτύπωσης | ≥ 33 PPM |  |  |
| Ε.4 | Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 600 MHz |  |  |
| Ε.5 | Συνδεσιμότητα USB 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.6 | Γλώσσα PCL 5e, PCL 6 τουλάχιστον | NAI |  |  |
| Ε.7 | Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών | ≥ 50.000 σελίδες |  |  |
| Ε.8 | Μνήμη | ≥ 128MB |  |  |
| Ε.9 | Χρόνος πρώτης εκτύπωσης | ≤ 6,5sec |  |  |
| Ε.10 | Δίσκος εισόδου 250 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.11 | Οθόνη LCD | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.12 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.13 | Λειτουργία Auto-off για εξοικονόμηση ενέργειας | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.14 | Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.15 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.Π | Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή |
| Ε.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Ε.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ6

## Προδιαγραφές Εκτυπωτή  COLORLASER Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΣΤ | Εκτυπωτής LASER Α4 ΕΓΧΡΩΜΟΣ |
| ΣΤ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.2 | Τύπος Εκτυπωτή | ColorLaser |  |  |
| ΣΤ.3 | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | ≥ 30 σελ/λεπτό |  |  |
| ΣΤ.4 | Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | ≥ 26 σελ/λεπτό |  |  |
| ΣΤ.5 | Ανάλυση 1200 Χ 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.6 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 256 ΜB |  |  |
| ΣΤ.7 | Ταχύτητα Επεξεργαστή | ≥ 532 ΜΗΖ |  |  |
| ΣΤ.8 | Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet/LAN | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.9 | Κασέτα τροφοδοσίας Α4 | ≥ 250 φύλλα |  |  |
| ΣΤ.10 | Χωρητικότητα εξόδου | ≥ 125 φύλλα |  |  |
| ΣΤ.11 | Μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα duty cycle | ≥ 75.000 σελίδες |  |  |
| ΣΤ.12 | Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | <11 sec |  |  |
| ΣΤ.13 | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή | PCL 6, PCL 5c, προσομοίωση Postscript Level 3, PDF |  |  |
| ΣΤ.14 | Οθόνη LCD | NAI |  |  |
| ΣΤ.15 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.16 | Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| ΣΤ.17 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | NAI |  |  |
| ΣΤ.Π | Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή |
| ΣΤ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| ΣΤ.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ7

## Προδιαγραφές  LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ζ | Εκτυπωτής LASER Α3 ΕΓΧΡΩΜΟΣ |
| Ζ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.2 | Τύπος Εκτυπωτή | ColorLaser Α3 |  |  |
| Ζ.3 | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | ≥ 20 σελ/λεπτό |  |  |
| Ζ.4 | Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης | ≥ 20 σελ/λεπτό |  |  |
| Ζ.5 | Ανάλυση 1200 Χ 600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.6 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 256 ΜB |  |  |
| Ζ.7 | Ταχύτητα Επεξεργαστή | ≥ 667 ΜΗΖ |  |  |
| Ζ.8 | Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet/LAN | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.9 | Κασέτα τροφοδοσίας | ≥ 250 φύλλα |  |  |
| Ζ.10 | Χωρητικότητα εξόδου | ≥ 125 φύλλα |  |  |
| Ζ.11 | Μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα duty cycle | ≥ 75.000 σελίδες |  |  |
| Ζ.12 | Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη/έγχρωμη) | ≤14 sec |  |  |
| Ζ.13 | Βασικές γλώσσες εκτυπωτή | PCL 6, PCL 5c, προσομοίωση Postscript Level 3, PDF |  |  |
| Ζ.14 | Οθόνη LCD | NAI |  |  |
| Ζ.15 | Δυνατότητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.16 | Θα συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης, cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| Ζ.17 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8, Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | NAI |  |  |
| Ζ.Π | Στοιχεία ποιότητας εκτυπωτή |
| Ζ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Ζ.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ8

## Προδιαγραφές Πολυμηχάνημα LASER Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Η | Εκτυπωτής Πολυμηχάνημα LASER Α4 |
| H.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής και τύπος του πολυμηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| H.2 | Ανάλυση εκτύπωσης, αντιγραφής, σάρωσης 600Χ600 dpi | ΝΑΙ |  |  |
| Η.3 | Ταχύτητα ασπρόμαυρης εκτύπωσης | ≤8,5 sec |  |  |
| H.4 | Ταχύτητα εκτύπωσης και αντιγραφής | ≥25 PPM |  |  |
| Η.5 | Μέγιστος αριθμός αντιγράφων | 99 |  |  |
| H.6 | Ταχύτητα επεξεργαστή | ≥ 330 MHz |  |  |
| Η.7 | Προσφερόμενη μνήμη | ≥ 128ΜΒ |  |  |
| H.8 | Μέγιστος Κύκλος εργασιών | ≥8000 |  |  |
| H.9 | Γλώσσες εκτύπωσης PCL 5e, PCL 6, Postscript Level 3 | ΝΑΙ |  |  |
| H.10 | Έγχρωμη σάρωση | ΝΑΙ |  |  |
| Η.11 | Ταχύτητα σάρωσης έγχρωμης | ≤15σελ./λεπτό |  |  |
| Η.12 | Βάθος χρωμάτων 24 bit | NAI |  |  |
| Η.13 | Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον | JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG |  |  |
| H.14 | Συνδεσιμότητα USB 2.0, Ethernet/LAN RJ11 fax | ΝΑΙ |  |  |
| H.15 | FAX Ταχύτητα 33.6 kbps | ΝΑΙ |  |  |
| Η.16 | Ταχύτητα μετάδοσης φαξ (ITU-T) | ≤3 δευτ./σελ. |  |  |
| H.17 | Οθόνη LCD | ΝΑΙ |  |  |
| H.18 | Δίσκος εισόδου 250 φύλλων, αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 35 φύλλων, δίσκος εξόδου 100 φύλλων | ΝΑΙ |  |  |
| Η.19 | Εκτύπωση διπλή όψης αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
| H.20 | Θα συνοδεύεται από όλα τα καλώδια σύνδεσης (τροφοδοσίας, καλώδιο τηλεπικοινωνίας φαξ, usb), cd εγκατάστασης και toner | ΝΑΙ |  |  |
| H.21 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| H.22 | Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR, δυνατότητα επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης | NAI |  |  |
| H.Π | Στοιχεία ποιότητας πολυμηχανήματος |
| H.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| H.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ9

## Προδιαγραφές Σαρωτή Α4

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Θ | Εκτυπωτής Σαρωτή Α4 |
| Θ.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.2 | Τύπος σαρωτή color Flatbed | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.3 | Τύπος αισθητήρα | CCD |  |  |
| Θ.4 | Βάθος χρωμάτων εισόδου | 48bit |  |  |
| Θ.5 | Ανάλυση οπτικής σάρωσης 4800 x 9600 pixel | NAI |  |  |
| Θ.6 | Ταχύτητα εργασίας: OCR σελίδας κειμένου Α4 σε Microsoft Word ,χρόνος για σάρωση μίας εικόνας | ≤28sec |  |  |
| Θ.7 | Θύρα USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.8 | Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον | TIF, BMP, JPG, PSD, PCX, PDF, GIF |  |  |
| Θ.9 | Θα συνοδεύεται από όλα τα καλώδια σύνδεσης και cd εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.10 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Θ.11 | Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR , δυνατότητα επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης | NAI |  |  |
| Θ.12 | Να παρέχεται εκπαίδευση του προσωπικού για το λογισμικό και το χειρισμό του καθώς και τεχνική υποστήριξη ή οδηγίες χρήσεως με απευθείας χρήση σελίδας ερωτοαπαντήσεων στο διαδίκτυο. |  |  |  |
| Θ.H.Π | Στοιχεία ποιότητας σαρωτή |
| Θ.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Θ.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ10

## Προδιαγραφές Σαρωτή Α3

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ι | Εκτυπωτής Σαρωτή Α3 |
| Ι.1 | Να αναφερθεί κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| Ι.2 | Τύπος σαρωτή color Flatbed | ΝΑΙ |  |  |
| Ι.3 | Τύπος αισθητήρα | CCD |  |  |
| Ι.4 | Βάθος χρωμάτων εισόδου | 24bit |  |  |
| Ι.5 | Ανάλυση οπτικής σάρωσης 600 x 600 pixel | NAI |  |  |
| Ι.6 | Ταχύτητα σάρωσης A3 /έγχρωμη | ≤5,7 sec/σελ |  |  |
| Ι.7 | Θύρα USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| Ι.8 | Μορφή αρχείων σάρωσης τουλάχιστον | TIF, BMP, JPG, PDF, GIF |  |  |
| Ι.9 | Θα συνοδεύεται από όλα τα καλώδια σύνδεσης και cd εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
| Ι.10 | Συμβατά λειτουργικά συστήματα Windows 8,Windows 7 (32 bit/ 64 bit), Windows Vista , Windows XP | ΝΑΙ |  |  |
| Ι.11 | Λογισμικό Οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων OCR , δυνατότητα επεξεργασίας στα αρχεία σάρωσης. Με δυνατότητα αρχειοθέτησης των σαρωμένων εικόνων και σύνδεσή τους με Σύστημα Βάσης Δεδομένων | NAI |  |  |
| Ι.12 | Να παρέχεται εκπαίδευση του προσωπικού για το λογισμικό και το χειρισμό του καθώς και τεχνική υποστήριξη ή οδηγίες χρήσεως με απευθείας χρήση σελίδας ερωτοαπαντήσεων στο διαδίκτυο. | NAI |  |  |
| Ι.H.Π | Στοιχεία ποιότητας σαρωτή |
| Ι.Π.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 1 έτος |  |  |
| Ι.Π.2 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ11

## Προδιαγραφές Μεταγωγέα δεδομένων - Switch

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΑ | Μεταγωγέας δεδομένων - Switch |  |  |  |
| ΙΑ.1 | Αρθρωτή αρχιτεκτονική με δυνατότητα επέκτασης με την προσθήκη καρτών και πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρμόζει σε ικρίωμα 19”, 1RU | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.2 | Switched θύρες Gigabit Ethernet 10/100/1000, η ταχύτητα λειτουργίας των οποίων να επιλέγεται αυτόματα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα | 48 |  |  |
| ΙΑ.3 | Ethernet θύρα 10/100 διαφορετική των παραπάνω για out-of-band διαχείριση. Θύρα τύπου USB για χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage). Θύρα (console) τύπου RJ-45 για out-of-band διαχείριση (Configuration & Management) μέσω τερματικού τοπικού ή/και απομακρυσμένου (με χρήση modem) | 1 1 1 |  |  |
| ΙΑ.4 | Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας (Backplane bandwidth) | ≥ 160 Gbps |  |  |
| ΙΑ.5 | Συνολική ταχύτητα μεταγωγής πακέτων | ≥ 100 Mbps |  |  |
| ΙΑ.6 | Μνήμη DRAM Flash Memory | ≥ 256 MB ≥ 64 MB |  |  |
| ΙΑ.7 | Μέγιστος αριθμός υποστη-ριζόμενων MAC διευθύνσεων | ≥ 12.000 |  |  |
| ΙΑ.8 | Μέγιστος αριθμός υποστη-ριζόμενων unicast routes | ≥10.000 |  |  |
| ΙΑ.9 | Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωματωμένα κατά την παράδοση του εξοπλισμού): 1. Ethernet IEEE 802.3, 10BaseΤ 2. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 100BaseTX 3. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab 1000BaseT 4. Δυνατότητα υποστήριξης Gigabit Ethernet interfaces τύπου SFP 1000BaseT, 1000BaseSX, 1000BaseLX/LH, 1000BaseZX 5. Δυνατότητα υποστήριξης 10 Gigabit Ethernet interfaces τύπου 10GE SFP+, 10GbaseSR/LR, 10GbaseLRM 6. Δυνατότητα υποστήριξης θυρών τύπου Coarse Wavelength-Division Multiplexing (CWDM) | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.10 | Δυνατότητα συνδυασμού τουλάχιστον οκτώ θυρών 10/100/1000BaseT σε μια λογική σύνδεση (Fast Pipe) ταχύτητας τουλάχιστον 8 Gbps full duplex για σύνδεση σε άλλο switch βάση του προτύπου ΙΕΕΕ 802.3ad Υποστήριξη της παραπάνω δυνατότητας σε τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ομάδες για όλο το switch ταχύτητας τουλάχιστον 2 Gbps full duplex. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.11 | Αριθμός υποστηριζόμενων VLANs Αριθμός υποστηριζόμενων VLAN IDs | ≥ 1000 ≥4000 |  |  |
| ΙΑ.12 | Υποστήριξη MTU (Maximum Transmission Unit) για τις Gigabit Ethernet θύρες. | ≥ 9000 bytes |  |  |
| ΙΑ.13 | Αριθμός υποστηριζόμενων STP instances | ≥128 |  |  |
| ΙΑ.14 | Υποστήριξη στοίβαξης και σύνδεσης (stacking) τουλάχιστον 9 μεταγωγέων σε μια λογική ενότητα η οποία να είναι ενιαία διαχειρίσιμη. Η λογική αυτή ενότητα να διαθέτει δίαυλο επικοινωνίας εύρους ζώνης τουλάχιστον 64 Gbps. Υποστήριξη αυτόματης προσθήκης μεταγωγέα στην στοίβα. Να υποστηρίζεται αυτόματος έλεγχος και ενημέρωση τόσο του λειτουργικού όσο και της διάρθρωσης του νέο μέλους της στοίβας, ώστε να ταυτίζεται με αυτά του συνόλου των μεταγωγέων που την αποτελούν. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.15 | Υποστήριξη ορισμού κύριου μέλους στη στοίβα (master) ώστε όταν αναβαθμίζεται το λειτουργικού του κυρίου μέλους να αναβαθμίζεται αυτόματα το λειτουργικού όλων των υπόλοιπων μελών. Υποστήριξη δυναμικής δημιουργίας λογικών συνδέσεων (Fast Pipes) με θύρες εντός της στοίβας όχι απαραίτητα ευρισκόμενες στον ίδιο μεταγωγέα Υποστήριξη προσθήκης και διαμόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του μεταγωγέα Υποστήριξη στατικού IP routing | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.16 | Υποστήριξη 802.1p CoS και Differentiated Services Code Point field (DSCP) για (α) κατηγοριοποίηση των εισερχόμενων πακέτων ανά πόρτα και (β) επαναπροσδιορισμό της προτεραιότητας των εισερχόμενων πακέτων βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: MAC και ΙΡ διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.17 | Υποστήριξη δημιουργίας κανόνων επίβλεψης (policers) με στόχο τον περιορισμό της εισερχόμενης κίνησης και τη διαμόρφωση της εξερχόμενης με βάση: MAC και IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.18 | Υποστηριζόμενος αριθμός policers εισερχόμενης κίνησης ανά Fast Ethernet ή Gigabit Ethernet θύρα | ≥ 64 |  |  |
| ΙΑ.19 | Υποστήριξη SNMP v1, v2c, v3 Υποστήριξη Bridge MIB Υποστήριξη RFC 1213 – MIB και RFC 1253-MIB | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.20 | Δυνατότητα υποστήριξης ενσωματωμένης εφεδρικής τροφοδοσίας Υποστήριξη ενοποίησης του μηχανισμού τροφοδοσίας των μεταγωγέων σε επίπεδο στοίβας, ώστε σε περίπτωση αποτυχίας τροφοδοτικού οποιουδήποτε μεταγωγέα, μέλους της στοίβας, να μην διακόπτεται η λειτουργία του, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο power budget εντός της στοίβας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.21 | Πρόσβαση με χρήση συνθη-ματικών (passwords) τόσο για τοπική και απομακρυσμένη πρόσβαση. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο μεταγωγέα Υποστήριξη 802.1x για πιστο-ποίηση χρηστών κατά τη σύνδεσή τους στο μεταγωγέα Υποστήριξη 802.1x με καθορισμό VLAN, για δυναμικό προσδιο-ρισμό VLAN ανά χρήστη ανεξάρ-τητα από την θύρα σύνδεσής του. Υποστήριξη πιστοποίησης σε πολλαπλά domains μέσα από την ίδια θύρα ώστε να μπορούν διασυνδεδεμένες σε σειρά συσκευές να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο ενδεδει-γμένο VLAN μέσα από την ίδια θύρα Υποστήριξη πιστοποίησης μέσω MAC address για συσκευές που δεν υποστηρίζουν 802.1x Υποστήριξη Web authentication για χρήστες που δεν υποστηρίζουν 802.1x, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν SSL Μέσω browser για την πιστοποίηση τους Υποστήριξη ασφάλειας πολλα-πλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση Υποστήριξη IEEE 802.1AE MACSec Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση μέσω Telnet. Υποστήριξη ελέγχου και περιορισμού της κίνησης των πακέτων με δημιουργία και χρήση access lists (ACLs) βάση πληροφορίας επιπέδων 2/3/4 που να περιλαμβάνει κατ ελάχιστον: MAC και IP διεύθυνση αποστολέα και παραλήπτη TCP και UDP πόρτα πηγής και προορισμού | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.22 | MTBF | ≥250.000 Ώρες |  |  |
| ΙΑ.23 | UL 60950, EN 60950, IEC 60950, CE Marking | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.24 | Να διαθέτει τέσσερις (4) θύρες Gigabit Ethernet τύπου SFP οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τα πρωτόκολλα 1000BaseSX,1000BaseLX/LH και 1000BaseZX ενσωματωμένες κατά την παράδοση σε πλήρη λειτουργία και του ιδίου κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.25 | Υποστήριξη Flexible NetFlow (υλοποίηση σε υλικό και όχι λογισμικό) Υποστήριξη δυναμικής δρομο-λόγησης βάση πρωτοκόλλων OSPF, BGP4 και IS-IS Υποστήριξη δυναμικής δρομολόγησης IPv6 κίνησης βάση πρωτοκόλλων RIPng, OSPFv3 κατ ελάχιστο Υποστήριξη IPv6 ACLs Υποστήριξη equal και unequal cost paths load balancing Υποστήριξη Protocol-Indepe-ndent Multicast (PIM) version 2 για IP multicast δρομολόγηση Υποστήριξη Policy Based Routing (PBR) Υποστήριξη fallback bridging για προώθηση non-IP κίνησης μεταξύ VLANs | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.Π | Στοιχεία ποιότητας switch |
| ΙΑ.Π.1 | Εγγύηση | Limited Life-time Warranty |  |  |
| ΙΑ.Π.2 | Πιστοποιητικά ασφάλειας κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΑ.Π.3 | Tο λογότυπο του κατασκευαστή να υπάρχει στην συσκευασία του εξοπλισμού, καθώς και το serial number του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |

## Πίνακας Τ12

## Προδιαγραφές Ικρίωμα εγκατάστασης- Rack

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΒ | Ικρίωμα εγκατάστασης -Rack |  |  |  |
| ΙΒ.1 | Επιδαπέδιο Rack 19" (Π.600 Χ Β.600X Y.2000mm) 42U | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.2 | Πόρτες εμπρός & πίσω με κλειδαριές ασφαλείας (η εμπρόσθια με φιμέ κρύσταλλο - secure) και βοηθητική περιστροφική χειρολαβή ανοίγματος πόρτας με 2 κλειδιά ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.3 | Αποσπώμενα (2) πλαϊνά τμήματα με κλειδαριές ασφαλείας. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.4 | Ρυθμιζόμενες (4) κολώνες στήριξης συσκευών (εμπρός-πίσω) με αριθμημένη σήμανση ανά U. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.5 | Πλαϊνές σχισμές για την στήριξη - δέσιμο των οριζοντίων και κατακόρυφων καλωδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.6 | Πλαϊνή σχάρα για την διέλευση και ταξινόμηση των εισερχομένων/εξερχομένων καλωδίων της εγκατάστασης, | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.7 | Επιλογή πολλαπλών εισόδων (άνω & κάτω) για την εύκολη διέλευση των καλωδίων | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.8 | Πλαϊνές αναμονές για τη σύνδεση - επέκταση 2 ή και περισσοτέρων καμπινών. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.9 | Βοηθητικές ρόδες (σετ 4 τεμ.). με φρένα | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΒ.10 | Πάνελ διανομής δεδομένων 1U, 19", τύπου UTP Cat.6, 24 RJ45 jacks αριθμημένα στην πρόσοψη, οπίσθια στηρίγματα ταξινόμησης καλωδίων | 6 τεμ. |  |  |
| ΙΒ.11 | Σύστημα στερέωσης καλωδίων για Rack 19”, 1U με 5 πλαστικά άγκιστρα | 6 τεμ |  |  |
| ΙΒ.12 | Σταθερό ράφι εμπρόσθιας στήριξης βάθους 350 mm, 2U, 19", Εξαεριζόμενο, Μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος: 25kg | 1 τεμ |  |  |
| ΙΒ.Π | Στοιχεία ποιότητας ικριώματος εγκατάστασης- Rack-panel |
| ΙΒ.Π.1 | Εγγύηση | 2 έτη |  |  |
| ΙΒ.Π.2 | Διεθνείς προδιαγραφές, Πιστοποιητικά ποιότητας ISO | NAI |  |  |

## Πίνακας 13

## Προδιαγραφές Υπηρεσιών

| α/α | Προδιαγραφές | Υποχρεωτική απαίτηση | Απάντηση προμηθευτή | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΓ | Υπηρεσίες στην εγκατάσταση εξοπλισμού |
| ΙΓ.1 | Προμήθεια και μεταφορά εξοπλισμού. Ο προμηθευτής πρέπει να εγγυάται για : τη γνησιότητα των προϊόντων που προσφέρει, την επάρκεια ανταλλακτικών για μία 2ετία την υποστήριξη του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.2 | Εγκατάσταση εξοπλισμού . Ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος (χρόνος ανακοίνωσης μικρότερος από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του Αναδόχου και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης του) Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να εγκαταστήσει εξοπλισμό τουλάχιστον της ίδιας αξίας σε τιμές καταλόγου (price list) και τεχνικών προδιαγραφών με αυτόν που θα προσφέρει, σε περίπτωση που ο εξοπλισμός της προσφοράς έχει αποσυρθεί από την αγορά κατά την παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.2 | Έλεγχος καλής λειτουργίας των στοιχείων του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.3 | Εγκατάσταση λογισμικών | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.4 | Παράδοση εγχειριδίων χρήσης-τεχνικών για τον προσφερόμενο εξοπλισμό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.5 | Αναφορικά με τις εργασίες στον πρώτο εξυπηρετητή ως :Domain Server. (O server θα αντικαταστήσει ήδη υπάρχοντα server που έχει εγκατασταθεί σύστημα πολιτικής ασφαλείας και συντηρείται από την εταιρεία Βουβαλίδης Α. Ανέστης (Ba GROUP)) σε συνεργασία με αυτήν. Στήσιμο του εικονικού περιβάλλοντος VMware vSphere v5 Essentials Plus Kit. Στήσιμο του Domain σε εικονική μηχανή στο παραπάνω περιβάλλον. Μεταφορά ρυθμίσεων & αρχείων από το παλιό domain server με αντίστοιχες δοκιμές πλήρους και σωστής λειτουργίας. Επίσης στον παραπάνω server είναι εγκατεστημένα και τα εξής τα οποία πρέπει να μεταφερθούν: Server Antivirus (Trend Micro Worry- Free Business Security Standard) Watchguard Server Center: λογισμικό που υποστηρίζει την συσκευή (UTM -Watchguard XTM 505) eTime Server Ωρομέτρησης Στήσιμο βάσης δεδομένων και εφαρμογής και μεταφορά ρυθμίσεων και δεδομένων AhsayOBS Server Backup Στήσιμο του Backup Server, σύνδεση με το NAS και ρύθμιση για εξυπηρέτηση του νέου Domain Οι εργασίες να αποδειχθούν για την εύρυθμη λειτουργία τους | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.6 | Αναφορικά με τις εργασίες στον δεύτερο εξυπηρετητή ως Server προγραμμάτων της Singular: (O server θα αντικαταστήσει ήδη υπάρχοντα server όπου η εγκατάσταση του ΛΣ και των προγραμμάτων Singular έχει γίνει και συνεχίζει να συντηρείται από τον Λαμπριανίδη Λ.Χαράλμπο εξωτερικό συνεργάτη της Singular) με συνεργασία με αυτήν. Παραμετροποίηση Λειτουργικού Συστήματος Windows 2008 Server Εγκατάσταση Οracle – Δημιουργία Βάσης Backup-Patching στην Oracle 9i Export Oracle 9i Εxport schemas,grants κλπ Mεταφορά-create schemas-Import στην Oracle 11g (SHR,Genesis,SEN) Μεταφορά Φακέλου πιστοποιητικών δημοτολογίου Εγκατάσταση oracle και genesis client σε 10 (νέα υποθέτω) τερματικά (Χρονο)Προγραμματισμός back up δεδομένων σε εξωτερική tape ή USB HDD Εγκατάσταση SAS Server for Genesis Παραμετροποίηση τερματικών να βλέπουν τον νέο RDBMS Server/Application Server Genesis + SHR Οι εργασίες να αποδειχθούν για την εύρυθμη λειτουργία τους. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.7 | Εγκατάσταση των Η/Υ σε πλήρη λειτουργία είτε για αρχική τοποθέτηση ή για αντικατάσταση υπάρχοντος (εφαρμογές, οδηγούς συσκευών, μεταφορά αρχείων, ένταξη σε σύστημα πολιτικής ασφαλείας κλπ) στα σημεία που θα υποδειχθούν. | ΝΑΙ |  |  |
| ΙΓ.8 | Αναφορικά με τις εργασίες στο switch στο δίκτυο (το οποίο συντηρείται από την εταιρεία Βουβαλίδης Α. Ανέστης (Ba GROUP)) σε συνεργασία με αυτήν: Εγκατάσταση, configuration και έλεγχοι λειτουργίας δικτύου | ΝΑΙ |  |  |